Сборка системы

1.Удалите защитную пленку с вакуумного крепежа штатива камеры (А) и расположите его на лобовом стекле вашего автомобиля (смотри Рис.1). Перед окончательной установкой рекомендуем обезжирить поверхность  стекла.

Внимание! Камера должна находиться в зоне работы дворников!

2.Установите самописец (C) в перчаточный ящик вашего автомобиля (смотри Рис.1). По Вашему усмотрению, Вы можете использовать любое другое подходящее для этого место.

Внимание! Ни в коем случае не располагайте  самописец  в моторном отсеке.

3.При помощи кронштейна установите монитор (B) (смотри Рис.1) и удалите защитную пленку с экрана.

Внимание! Работающий монитор отвлекает водителя от управления автомобилем.

Внимание! Система может работать без монитора!

Рис. 1

4.Освободите кабель (D) от упаковки, полностью размотайте  и расположите его в соответствии с получившейся конфигурацией. Убедитесь, что длинна проводов достаточна для соединении.

5.Проложите кабель таким образом, что бы провода не мешали управлению автомобилем.

6.Расположите кнопку (i) в удобном для Вас месте. Помните, что световая индикация должна находиться в поле зрения водителя.

7.Соедините камеру  и монитор  с 15-ти пиновым разъемом самописца  (смотри Рис. 2).

Рис. 2

8.Подсоедините провода (+ -) к  электрической сети автомобиля.

Включение

1.Включите монитор (power) и переключите его на видеоканал (AV).

2.Вставьте SD карту(F) в самописец. Внимание! Во избежание некорректной работы системы, используйте только неиспользованные ранее SD-карты, желательно класса 4 и выше.

3.Включите самописец клавишей включение (светодиод начнет мигать, происходит проверка карты и автоматически устанавливаются оптимальные настройки).

Если светодиод мигает красным и зеленым цветом, это означает, что нет карты.

Работа с кнопкой

1.Удержанием кнопки (≈7сек) устройство переводится в положение «запись»/«ожидание» (диод и на блоке и на кнопке мигает красным) или «просмотр» (диод на блоке светится зеленым).

2.В режиме «просмотр» одинарное нажатие кнопки позволяет перейти  на предыдущее действие (функцию) (◄), двойное нажатие на следующее (►). Каждое следующее действие производится только после небольшой паузы.

Световая индикация кнопки дублирует индикацию блока только в режиме «запись». В режиме «просмотр» световая индикация на кнопке отсутствует. При этом на мониторе появляется индикация в виде символов.

Работа световой индикации

| Режим | Самописец | Кнопка (только красный) |
| --- | --- | --- |
| Запись | Красный с высокой частотой | Красный с высокой частотой |
| Просмотр | Непрерывно зеленым | Свечение отсутствует |
| Отсутствие SD | Мигает красным и зеленым | Красным со средней частотой |
| Ожидание* | Красное с низкой частотой | Красное с низкой частотой |

*-ожидание-отсутствие, какого либо движения в зоне видимости камеры.

Подключение к ПК

Видеоинформацию, полученную с помощью устройства можно также просматривать и обрабатывать при помощи компьютера.

1.Установите диск в компьютер (на экране появится меню).

2.В меню нажмите установить программу АвтоАдвокат.

3.Вставте SDкарту в соответствующий вход или при помощи стандартного ридера вUSB-вход.

4.Используя символы на экране, Вы можете просматривать и обрабатывать записанную информацию.

Внимание! Windows информацию на SD карте не видит. Для переноса и обработки информации используйте установленную у Вас программу АвтоАдвокат или программу RFplay.

Таблица соответствие объема  SD карты

приблизительному хронометражу записи

| Объем памяти Гб | Однокамерный (мин) (При 12 кадрах в секунду) | Двухкамерный (мин) (При 6 кадрах в секунду) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 21 | 20 |
| 4 | 41 | 40 |
| 8* | 92 | 90 |
| 16 | 180 | 175 |
| 32 | 350 | 340 |

*- поставляется в комплекте

# Справки и советы

1.Убедитесь, что камера правильно установлена и в поле ее зрения находится передний  край капота.

2.Помните, что если Вы собираетесь официально использовать видеодоказательства, то Вы должны внести этот факт в протокол.

3.Помните, что самописец продолжает запись непрерывно, поэтому во избежании потери важной информации необходимо извлечь SDкарту из прибора как можно раньше (смотри таблицу соответствие объема  SD карты - приблизительному хронометражу записи).

Ниже приводится таблица неисправностей и способы их устранения.

Перед тем как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверти правильность подключения всей системы.

| Симптом | Вероятная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Система не включается | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
| Отсутствует изображение на мониторе | Камера закрыта защитным колпачком Монитор не установлен в режим AV | Удалите колпачок Установите режим AV на мониторе |
| Система не переходит в режим запись | Резкий перепад напряжения в системе электрооборудования Вашего автомобиля | Перезапустите систему клавишей включение на самописце |

Внимание! Время и дата отображаются на экране только в режиме «просмотр».

По Вашему желанию система может быть укомплектована второй камерой. Это существенно расширит возможности Вашего АвтоАдвоката.