Hola gente!!!

Voy a echarle ganas para empezar con el minibriko.

Antes que nada decir que me he basado en el briko de poliseat ese que corre por ahi pero con alguna mejora y con algunos detalles mas. Además no tengo ese coche ya y no podré mostrar fotos del montaje funal, que hay en el brilo de poliseat, así que si alguien quiere ponerlas al final del briko para que quede mejor pues adelante...

Привет народ!

Я хочу начать бросать minibriko.

Прежде всего я должен сказать, что на основе poliseat Брик, которая работаеттам, но с некоторым улучшением и еще несколько деталей. Кроме того, у меня нетавтомобиля, и теперь я не могу показать фотографии горы funal, который находится в poliseat Pril, так что если кто хочет, чтобы они в конце Брико чтобы сделать его лучше идти вперед ...

Pues bueno, como ya se ha dicho, se ha de desmontar la cónsola (mueble de plástico con LCD y botones...) mediante los dos tornillos inferiores. Se desconecta la cinta de cables que une esta pieza al casette/controldeclima (ladrillo gigante de chapa).

Ну что ж, как уже говорилось, является удаление консоли (пластмассовом корпусес ЖК-дисплеем и кнопками ...) с двух нижних винтов. Выключите ленточный кабель, который соединяет этот кусок, чтобы кассета / controldeclima (гигантские шпонакирпич).
  

Con ese ladrillo ahí no es posible que luego quepa ningun tipo de radiocd así que hay que cortarlo y dejarlo lo mas pequeño posible que es a lo que vamos...

Para sacarlo se ve a webo que con esos 4 tornillos de estrella que tiene sale, se le desconectan los conectores ISO, el de antena y el del climatizador y se saca.

Se desmonta por completo todo este cacharro. Hacen falta un par de llaves thor o como se llamen de 6 y de 7.

С этим кирпичом там не представляется возможным, то любой RadioCD подходяттак что вы должны сократить и оставить как можно меньше, что и мы ...

Для удаления Webo видно, что с этими 4 винта Филлипс, что вышел, он отключаетISO разъемы, антенны и кулер и удаляется.

Он полностью разобран весь скопления. Это занимает пару ключей или что они называют Thor 6 и 7.

Al mecanismo del casette solo se le han de desconectar estos dos cables que se ven en la segunda foto y quitarle algunos tornillos para sacarlo y tirarlo a no ser que te quieras hacer un llavero jejeje.

Механизм кассеты только отключить два кабеля, во втором фото и удалитьнесколько винтов, чтобы удалить его и бросить его в если вы не хотите, чтобы кольца LOL.

A la placa yo le he cortado el conector de antena para ahorrarme un taladro tan grande en la chapa que no sirve para nada pero dejando el soporte donde luego collaré los tornillos para sujetar la pl

На пластине я вырезать антенный разъем, чтобы спасти себя большое отверстие в пластине, которая служит никакой цели, но затем оставить поддержки, гдеожерелья винта, чтобы прикрепить пластину.aca.

La chapa se corta aproximadamente por la mitad, a la minima altura, es decir, igual de alto que el conectro macho (ISO+Clima) negro, y se le hacen los agujeros necesarios para collar la placa de circuito impreso que necesitamos para que funcione la cónsola. Yo lo collé aprovechando los agujeros roscados del radiador del amplificador de potencia de la radio, los de la antena que he comentado antes y el del conector negro.

Лист разрезается примерно в два раза, минимальная высота, то есть выше, чеммужчин conectro (ISO + погода) черный, и вы сделаете необходимые отверстия для воротника печатной плате, что мы должны работатьконсоль. Я Коллепреимущество резьбовых отверстия радиатора усилителя мощности радио,антенны которых я говорил ранее, и черный разъем.

Se monta la media carcasa, se colla la placa con los mismos tornillos que se han quitado antes y se le ponen las mismas tapas que teníamos. Si no hemos deformado mucho la estructura metálica la de arriba encajará exactamente igual que antes, pero la de abajo habrá que hacerle algun arreglillo y ponerle una cartulina o un papel doble o trple para aislar el circuito.

Кнут половинках раковин, является коллагена пластина с тем же винты, которыебыли сняты до и посадили же тапас у нас было. Если у нас не так многодеформированного металла структура соответствует верхней именно так, какраньше, но там, чтобы сделать некоторые навести блеск и положить карту илибумагу или типичные трипл-дабл, чтобы изолировать цепи.

Bueno, pues hasta aquí la primera parte del minibriko! en cuanto tenga un rato pongo la parte un poco mas dificil.

Saludos!!

_________________________________________________________________________

Hola otra vez...

Hoy que tengo un ratillo voy a pegar otro tirón, a ver hasta donde llego...

Pues nada, por donde ibamos, ya tenemos el ladrillo cortado por la mitad, la cónsola encima de la mesa y ganas de acabar... Pues queda un ratillo!!! jeje

Cogemos el thor de 6 y sacamos todos los tornillos que veamos hasta tener las 3 placas en la mano con su plástico que también hay que desmontar para quedarte lo que se ve en la primera foto.

Nos centramos en la electrónica de momento... Con un polímetro se hace uno un esquemilla tipo el que se ve en las 3a foto. A mi me han ido bastante bien.
En el primero se ven las conexiones entre las 3 placas desde el frente. Los topos 4 y 6 estan tachados porque no van a la placa del clima y por tanto no me interesan para nada (bueno, si pero pero mas tarde y para lo de la hora...)
Las dos últimas fotos son de un esquemilla que me hice para saber donde va cada pista ya que se recortará el trozo y no lo veremos... el topo Nº 3 es masa, así que no tendré problemas para soldarlo, el 1 lo tendré que soldar por detras a webos porque solo hay pista por detras (mejor, será más fácil), el 2 lo tendré que soldar por delante porque solo tiene pista por delante (es el único), el 3 hemos dicho que es masa y que hay por todas partes y el 4 tiene unos agujeros metalizados que comunican las pistas de las dos caras, así que podré soldar por donde quiera (por detras).

Сегодня я ratillo'll ударил другого буксира, чтобы увидеть, как далеко ...

Ну, где собирались, у нас уже есть кирпичный разрезать пополам, прежде консолистола и в конечном итоге, как ... Так ratillo! хе-хе

Мы принимаем Тор 6 и взял все винты мы смотрим, чтобы все три пластины с пластиковыми стороны также должны быть удалены, чтобы остаться, что вы видите в первой фотографии.

Мы ориентируемся на электронику момент ... С мультиметр esquemilla парень, который находится в третьей фотографии. Я действительно пошли очень хорошо.
Первые связи между 3 пластины с фронта. Моль 4 и 6 перечеркнуты, посколькуони не будут борту климата, и поэтому мне не интересно (ну, да, но, но позже, и для которых время ...)
Последние две фотографии из esquemilla я стал знать, где каждый трек будет сокращен, поскольку часть и не видел ...моль № 3 землей, так что мне не будет проблем сварить на 1 у меня будет сварить за WebOS, потому что есть только отслеживать сзади (лучше, легче), 2 у меня будет сварить заранее, поскольку у вас есть только трек в передней (лишь), 3 сказали, что масса и есть везде и имеет 4 отверстия, которые общаются металлических треков с обеих сторон, так что я могу сварку в любом месте (сзади).

Bueno, pues ya estamos preparados para cortar. Cortamos con cuidado (yo he desoldado el conector de la cinta de cables por comodidad) y limamos hasta dejar la placa a ran del LCD. Yo lo he hecho con una rotativa eléctrica tipo "dremel" y afinando con una lima, pero se puede hacer perfectamente solo con la lima ya que la fibra de vidrio de las es bastante blanda.

Что ж, мы готовы резать. Вырезать аккуратно (я desolder кабелей разъем лентойдля удобства) и оставить пластину limamos Ran ЖК-дисплея. Я сделал с роторного типа электрических "Dremel" и изысканный с файла, но вы можете сделать, атолько файл, так как стекловолокно очень мягкий.

    

Bueno, pues ya tenemos algo menos de la mitad de la faena hecha, pero ya he echado un ratillo por hoy... A ver si en la siguiente o en un par mas acabo...

Un saludo!!!

Hola gente!!!

Jaloga gracias por las alavanzas veo que te interesa... a mi también me habría gustado que alguien me lo pusira así de fácil...

Vamos a seguir un poco más...

Pues bien, cojemos la placa del cilima y con cuidado (sin que se partan las aletas) sacamos la primera pieza del conector ese rojo y retiramos la cinta de cablecillos ya que tiene que llegar hasta la placa del LCD y se queda un poco corta...

Cojemos un cable IDE o de una disquetera que sea lo suficientemente largo y separamos 4 hilos y a poder ser usando el marcado de rojo para mayor facilidad a la hora de tenerlos identificados. Si pones el rojo en la misma posición que estaba la correspondencia con los números de topos de los esquemillas del post anterior quedan:
Rojo-----> 3
Rojo+1---> 4
Rojo+2---> 1
Rojo+3---> 2
Se puede comprobar con un polímetro.

Se le vuelve a montar el plástico protector y se deja reposar hasta tener la cónsola agujereada jejeje

Спасибо за Алава Jaloga видите, что вас интересует ... Я также хотел бы кто-тоpusira меня так просто ...

Давайте немного дальше ...

Ну, cilima cojemos пластину и аккуратно (без разделения плавники), получаемпервую часть разъем и удалить красные cablecillos ленты, как он должен достичьпластины ЖК и падает немного короткий. ..

Cojemos кабель IDE или диск, который достаточно долго и отдельно 4-х и который будет отмечаться используя красный, когда для удобства, чтобы ониидентифицированы. Если вы помещаете красный в том же положении, как это было переписки с числом молей esquemillas предыдущей должности являются:
Красный -----> 3
Красный +1- -> 4
Красный +2- -> 1
Красный +3- -> 2
Вы можете проверить при помощи мультиметра.

Он собрал защитного пластика и дать постоять, пока вы не скучно консоли jejeje

   

Ahora vamos a lo de cambiar la hora (con el botón del bass o con el que más te guste siempre que no sean las flechas de los lados que tb servirán para cambiar la hora).

Si te pones a medir resistencia entre los topos 1 y 5 te das cuenta que sin pulsar el botón de cambar la hora da circuito abierto y si lo pulsas dará una resistencia de 820 ohm, si pulsas otros botones de esa misma placa irá dando otros valores de resistencia todos diferentes entre ellos.
Seguramente para ahorrarse un cable de cada pulsador el que diseñó este trasto hizo un array de resistencias de diferentes valores para generar diferentes tensiones y decodificarlas con un conversor A/D (tipo el esquemilla de la foto).
Sea como sea, para cambiar la hora hay que poner una resistencia de 820 ohm entre esos dos puntos (electricamente hablando) y es lo que he hecho. Si siques la pista que va al topo Nº1 te das cuenta que va hasta el lado izquierdo del pulsador del bass, así que corto la pista por el lado derecho del mismo justo antes de la resistencia SMD para que deje de hacer la función de bass. Sigo la pista del topo Nº5 y me encuentro que de puta casualidad pasa justo por al arriba de este pulsador!!! así que sueldo entre la patilla derecha del pulsador y la pista que acabo de comentar (en la foto se ve bien) la resistencia con un trozo de funda de cable para que no haga corto con nada (con termoretractil me habría ido mejor porque no funde al soldar tan cerca) y listo  Así no hacen cosas raras los botones...

Теперь давайте изменим час (с помощью кнопки на бас или тот, который выхотели, если они не стрелками по бокамчто ТБ будет изменить время).

Если вы начнете измерения сопротивления от 1 до 5 моль вы понимаете, что без нажатия развала, когда данный разомкнутой цепи и при нажатии дастсопротивление 820 Ом, при нажатии других кнопок на одной тарелке даст другие значения сопротивление все разные между ними.
Конечно, чтобы сохранить один провод от каждой кнопки, которые разработалиэту вещь сделал массив резисторов различные значения для различных напряжений и генерации декодированных / D конвертер (типа фото esquemilla).
Во всяком случае, для изменения времени вы должны поставить 820 Ом резистор между двумя точками (электрически говоря) и то, что я сделал. Если хотя бы трек для моль № 1 вы видите идет вверх левую боковую кнопку на бас-гитаре, так чтошорт-трек с правой стороны от него как раз перед SMD резисторы прекратить делать роли бас-гитаре. Topo я слежу за № 5, и я нахожу, что чертов шанс простопотратить над этой кнопкой! так что будьте между выводами правую кнопку и трекпросто прокомментировал (на снимке выглядит хорошо) сопротивление с кускомоболочки кабеля с целью не допустить короткого ни с чем (я бы пошелtermoretractil лучше, потому что он тает при пайке так близко) и перейдите так ни одна из кнопок делать странные вещи ...

  

Bueno, pues aquí teneis la tercera edición de la receta! con esto ya casi que se puede finallizar sin problemas aunque en brerve lo acabaré hasta donde puedeo, voy a ver si hago algo productivo que ya me he escaqueado bastante...

Saludos!!!

Hola otra vez.

Vamos a dar otro tironcillo en la receta.

Por ahora vamos a dejar un poco de lado la electrónica hasta el momento de las soldaduras en la placa del LCD y nos vamos a poner a hacer el agujero... Antes de ponerse a cortar plástico, se saca esa chapa de acero fina que hace de muelle para los botones cortando el plástico fundido que la sugeta. Ahora ya se puede cortar. Yo he marcado el agujero por la cara exterior con la típica chapa que traen los raciocd/radiocasette de tamaño DIN para collarlos, es el tamaño justo y se puede marcar por la parte interior de la chapa para luego afinar un poco mas y que quede bien... El agujero ha de empezar justo en la arista de encima del clima (creo que en la tercera foto se ve bastante bien) ya que si no, no cabrá el radiocd. Si se hace así, queda justísimo...

También cortamos el plástico protector de la placa del LCD al mismo tamaño que cortamos hace un buen rato ya la placa. En la cuarta foto lo vemos todo ya preparadito...

Возьмем другой tironcillo в рецепте.

Пока мы оставим некоторые электроники сторону, пока припоя на плате ЖК-дисплея и мы собираемся сделать отверстие ... Перед тем, как сократитьпластиковый лист составляется, что делает прекрасный пружинной стали для резки расплавленный пластик кнопки, которые sugeta. Теперь вы можете вырезать. Я отметил отверстия через наружную поверхность с типичным листа, которые приносят raciocd / DIN размер магнитола для Коллин, являетсяправильный размер и вы можете позвонить внутри пластины, а затем настроитьнемного больше, и это хорошо ...Отверстие должно начаться на границе надпогодой (я думаю, что в последней картине выглядит неплохо), и если нет, будет не подходит RadioCD. Если все сделано хорошо, это очень просто ...

Он также сократить пластиковый защитный ЖК борту вырезать же размера, какдавно и доски. В четвертой фотографии мы видим все и preparadito ...

En un ratillo sigo que tengo cosas que hacer! A ver si termino y podeis ir haciendo algo el finde!!! JAJAJAAJA

Saludos!

Bueno, pues ya he vuelto!

Una vez hecho el agujero habiendo collado todas las placas y habiendo comprobado que cabe bien el radioCD (si no cabe pues retoques múltiples jeje), nos ponemos a montar todo ya por fin...

Primro collamos la placa del clima y se coloca la cinta de cables por un sitio adecuado para llegar hasta la placa del LCD. En la primera foto se puede ver por donde lo he pasado yo: he hecho unos cortes con el soldador a los refuerzos interiores que lleva la cónsola y he pasado el cable a través de ellos además de ponerle una tirilla de cinta aislante para sujetarlo. Soldamos los 4 cables siguiendo los esquemas que ya he ido poniendo o mirando las imágenes... Ponemos una tirilla de cinta aislante en las soldaduras del LCD y volvemos a montar todo con el protector de plástico de la pantalla LCD que también hemos cortado y la cinta que une la placa del LCD con el ladrillo de metal cortado...

Как только отверстие холме имеющие все тарелки и, найдя, что хорошо вписывается RadioCD (если это касается включать несколько хе-хе), мы получаем ездить все, и, наконец, ...

Первоцветы климата холмы пластине и место ленточных кабелей в удобном месте, чтобы добраться до платы ЖК-дисплея. В первой картинке вы можете видеть, где у меня было: я сделал несколько разрезов с сварщику утки, которая приносит консоли и провели кабель через них, а также положить полосу клейкой лентой, чтобы удержать его. Припой 4 провода следующих схем, которые я получал, или глядя на фотографии ... Ставим полосу клейкой лентой в сварных швов ЖК-дисплея и перемонтировать все с пластика ЖК-экран и также перерезал ленточку подключения ЖК-металла пластины с кирпичными вырезать ...
   

Bueno, pues finalizado! Ya tenemos hueco para poner el radioCD y botón para cambiar la hora! Unas fotos para ver como queda...

   

Saludos!